## Slide 1: 实验四：汇编语言编程
华东师范大学计算机科学与技术系

## Slide 2: 实验目的
熟悉Keil中的汇编语言格式，并能熟练运用存储器访问指令、逻辑操作指令、移位操作指令（LSL、LSR、ASR、ROR、RRX等），熟悉其功能及用法
熟练掌握基本汇编程序的程序语法及设计格式；

## Slide 3: 实验设备
软件开发系统Keil5；

## Slide 4: 实验内容
学习并掌握简单的ARM汇编指令，熟悉其功能及用法，根据题目编写ARM汇编程序；
了解奇偶校验码原理及其基本计算方法，并用汇编语言实现；
了解海明码原理及其基本计算方法，并用汇编语言实现；

## Slide 5
一、奇偶校验码原理
在原编码上加一个校验位，它的码距等于2，可以检测出一位错误（或奇数位错误），但不能确定出错的位置，也不能够检测偶数位错误，增加的冗余位称为奇偶校验位。
原理：

## Slide 6
一、奇偶校验码原理
由若干位有效信息和一个二进制位（校验位）组成校验码。校验位的取值（0或1）将使整个校验码中”1”的个数为奇数或偶数，所以有两种可供选择的校验规律。
奇校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中''1''的个数为奇数。
偶校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中''1''的个数为偶数。
实现：

## Slide 7
一、奇偶校验码原理
100 1101 （原编码，设最低位为校验位）
1001 1011（奇校验码）
1001 1010（偶校验码）
例如：

## Slide 8
二、海明码原理
接收端对这r个偶关系进行校验，即将每个冗余位和与它相关联的信息位进行异或运算，相异或地结果称为校正因子。
如果没有错的话，这r个校正因子都为0；如果有一个错则校正因子不会全为0，根据校正因子的不同取值，可以知道错误发生在码字的哪一个位置上。
原理：

## Slide 9
二、海明码原理
1、根据关系式2r≥k+r+1,计算冗余位的位数；
2、确定信息位与冗余位的位置关系，2i（i=0,1…r）的位置上放冗余位ri，其余位置上Ij(j=1,..k)；
3、找出冗余位与信息位的校验关系；
4、根据校验关系来确定冗余位。
海明码的构造及校验方法：

## Slide 10
二、海明码原理
以1101为例,k=4，来构造海明码。要满足关系式2r≥k+r+1 ，则有r≥3,取r=3，于是n=k+r=7。
1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 
I1
r2
I2
I3
I4
r1
r0

## Slide 11
r0=I4^I2^I1=0
r1=I4^I3^I1=1
r2=I4^I3^I2=0
二、海明码原理
 | 4(r2) | 2(r1) | 1(r0)
3(I1) | 0 | 1 | 1
5(I2) | 1 | 0 | 1
6(I3) | 1 | 1 | 0
7(I4) | 1 | 1 | 1

## Slide 12
二、海明码原理
于是，接收端使用以下关系式对这三个偶校验关系进行验证：
s2=r2^I4^I3^I2
s1=r1^I4^I3^I1 s0=r0^I4^I2^I1
其中s2，s1，s0称为校正因子。

## Slide 13
二、海明码原理
若没有错，三个校正因子都为0，若不全为0，则有错误发生，错误的位置在 S=S2S1S0处，将该位取反即得到正确的数据。

## Slide 14
二、海明码原理
根据计算，可得下值：
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
r2
I2
I3
I4
若将I3改为0，可算得 S=S2S1S0=110，即第6位出错。
I1
r0
r1

## Slide 15
1. 实现奇校验：将一个不超过16位的待检测的数据存入到寄存器中，通过循环移位和异或运算计算出奇校验码（设校验位在最低位）。
三、课堂作业

## Slide 16
2.实现海明码校验：将一个8位的要检测的数据存入寄存器R1中，通过移位和异或运算计算出冗余位；可再通过修改数据中一位，存入寄存器R0中，利用校正因子找出该位，并修改。如下所示，将10101100 写入对应位置。
三、课后习题
1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1
0 |  | 0 |  | 
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I1
I2
r1
r2
r3
r4

## Slide 17
三、课后习题
r2=I8^I4^I3^I2
提示：其中r0~r3由下面式子求出：
r1=I7^I6^I4^I3^I1
r0=I7^I5^I4^I2^I1
r3=I8^I7^I6^I5

## Slide 18
三、课后习题
s2=I8^I4^I3^I2^r2
提示：其中s0~s4由下面式子求出：
s1=I7^I6^I4^I3^I1^r1
s0=I7^I5^I4^I2^I1^r0
s3=I8^I7^I6^I5^r3